## Slide 1
Manual for
IIDX Pico/Teeny/Jumbo
https://github.com/whowechina/iidx_pico
English

## Slide 2: POWER-ON
NORMAL Device
Firmware Update
KONAMI Device
Device Mode will be saved in flash.
PlayStation Device

## Slide 3: NORMAL MODE
Enter SETUP Mode
TT Effect
Key Off Light
Key Release
Key Theme
Key On
Light
Key Trigger
Enter LED LEVEL Mode
Profile 1
Profile 2
Profile 3
Profile 4
Hold 5 Seconds
Choose Function
Switch Profiles

## Slide 4: LED LEVEL MODE
OK
LED Level
Cancel
1-7 Quick Set
17%
50%
83%
0%
33%
67%
100%
Turntable
Buttons
Level means maximum brightness.
Level for turntable and buttons are separate.

## Slide 5: SETUP MODE
OK
LED Select
Cancel
Set First LED
Set Last LED
LED
Direction
Sensor
Mode
Normal
Reversed LR2
Normal Reversed
Turntable Resolution
512/256 ppr
200/128 ppr
96/64 ppr
48/32 ppr
Buttons
Turntable
E1~E4
LED Color Format GRB/RGB

## Slide 6: Set Key On/Off Light
1. Set Hue (Color)
2. Set Saturation (Vividness )
3. Set Value (Brightness)
Select Keys to Apply (Toggle during the process)
Confirm
Start

## Slide 7: Set Key Trigger/Release Distance
Set Distance
Select Keys to Apply
Start
Note: Hall effect version only.

## Slide 8: Hall Effect Sensor Calibration
Note: Hall effect version only.
When you feel the triggering is not right, you may need a calibration.
Sensor calibration can only be performed through CLI (Command-Line Interface).
You need a serial terminal tool to access the CLI, such as this online one: https://googlechromelabs.github.io/serial-terminal/
Once in the CLI, follow the steps to calibrate:
  Enter "calibrate" command.
  Press all 7 keys randomly, make sure all keys are covered.
  Done.

## Slide 9
IIDX Pico/Teeny/Jumbo
操作手册
https://github.com/whowechina/iidx_pico
中文

## Slide 10: 上电
普通设备
固件更新
KONAMI 设备
设备模式会存储在 flash 里。
PlayStation设备

## Slide 11: 一般模式
进入
基础设定
模式
转盘 灯效
松键 灯光
恢复 行程
键盘 灯效
压键 灯光
触发 行程
进入 LED 亮度设置模式
配置 1
配置 2
配置 3
配置 4
按压 5 秒
选择 配置项
切换配置槽

## Slide 12: LED 亮度设置模式
确认
LED 亮度调整
取消
1-7 快捷设置
17%
50%
83%
0%
33%
67%
100%
转盘
按键
亮度是指全局最大亮度。
转盘和按键的亮度可以分开设置。

## Slide 13: 基础设定模式
确认
LED 设置
取消
设置首个 LED
设置末尾 LED
LED
方向
传感器 模式
正常
反向 LR2 专用
正常 反向
转盘分辨率
512/256 ppr
200/128 ppr
96/64 ppr
48/32 ppr
按键
转盘
E1~E4
LED 像素格式
GRB/RGB

## Slide 14: 设置按键 On/Off 灯光
1. 设置色度 (颜色)
2. 设置灰度 (色彩饱和度)
3. 设置明度 (亮度)
选择需要应用的键 (设置过程中随时切换)
完成确认
开始

## Slide 15: 设置霍尔按键触发和恢复行程
设置行程
选择需要应用的键
开始
注意：仅霍尔版本支持。

## Slide 16: 霍尔传感器校准
注意：仅霍尔版本支持。
当你感觉触发不正确时，可能需要校准。
传感器校准只能通过 CLI（命令行界面）执行。
你需要一个串口终端工具来访问 CLI，比如这个在线工具： https://googlechromelabs.github.io/serial-terminal/
进入 CLI 后，按照下面步骤进行校准：
  输入 "calibrate" 命令。
  随机按压所有 7 个按键，确保所有按键都被按到。
  完成。

## Slide 17
IIDX Pico/Teeny/Jumbo
사용 설명서
https://github.com/whowechina/iidx_pico
한국어

## Slide 18: 전원 켜기
일반 장치
펌웨어 업데이트
KONAMI 장치
장치 모드는 flash 에 저장됩니다.
PlayStation 장치

## Slide 19: 일반 모드
진입 기본 설정 모드
턴테이블 조명 효과
키 해제 시 조명
리셋 거리
키패드 조명 효과
키 입력 시 조명
트리거 작동 거리
진입 LED 밝기 설정 모드
설정 1
설정 2
설정 3
설정 4
5 초간 누르세요
설정 항목 선택
프로필 전환

## Slide 20: LED 밝기 설정 모드
확인
LED 밝기 조정
취소
1-7 빠른 설정
17%
50%
83%
0%
33%
67%
100%
턴테이블
버튼
밝기는 전체 최대 밝기를 의미합니다. 턴테이블과 버튼의 밝기는 각각 따로 설정할 수 있습니다.

## Slide 21: 기본 설정 모드
확인
LED 설정
취소
첫 번째 LED 설정
마지막 LED 설정
LED
방향
센서 모드
일반 반전 LR2 전용
일반 반전
턴테이블 해상도
512/256 ppr
200/128 ppr
96/64 ppr
48/32 ppr
키패드
턴테이블
E1~E4
LED 픽셀 포맷
GRB/RGB

## Slide 22: 버튼 On/Off 조명 설정
1. 색상 설정
2. 채도 설정
3. 명도 설정
적용할 키를 선택하세요 (설정 중 언제든지 전환할 수 있습니다)
완료 후 확인
시작

## Slide 23: 홀 키 트리거 및 리셋 거리 설정
거리 설정
적용할 키 선택
시작
주의: 홀 효과 버전만 지원

## Slide 24: 홀 센서 캘리브레이션
주의: 홀 효과 버전만 지원
트리거링이 올바르지 않다고 느껴질 때 캘리브레이션이 필요할 수 있습니다.
센서 캘리브레이션은 CLI(명령줄 인터페이스)를 통해서만 수행할 수 있습니다.
CLI 에 접근하려면 시리얼 터미널 도구가 필요합니다. 다음 온라인 도구를 사용하세요： https://googlechromelabs.github.io/serial-terminal/
CLI 에 진입한 후, 아래 단계에 따라 보정하세요:
  "calibrate" 명령을 입력하세요.
  7개 키를 모두 무작위로 눌러서 모든 키가 눌렸는지 확인하세요.
  완료.